Приказ Минтруда России от 05.10.2015 N 690н "Об утверждении профессионального стандарта "Работник по эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2015 N 39602)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 09.09.2018

# Зарегистрировано в Минюсте России 5 ноября 2015 г. N 39602

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 5 октября 2015 г. N 690н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"РАБОТНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Работник по эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции".

Министр

М.А.ТОПИЛИН

# Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 5 октября 2015 г. N 690н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

РАБОТНИК

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

|  | 560 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

## I. Общие сведения

| Оперативная эксплуатация электротехнического оборудования тепловой электростанции (ТЭС) |  | 20.016 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение безопасной, надежной и экономичной работы электротехнического оборудования ТЭС

### Группа занятий:

| 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.11.1 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |
| 35.30.11 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение простых и средней сложности работ по эксплуатации и обслуживанию электротехнического оборудования ТЭС (подстанции ТЭС) | 4 | Выполнение простых и средней сложности работ по ведению заданного режима работы электротехнического оборудования | A/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение простых и средней сложности работ по проведению оперативных переключений, пусков и остановов электротехнического оборудования | A/02.4 |  |
|  |  |  | Выполнение простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования | A/03.4 |  |
|  |  |  | Выполнение простых и средней сложности работ по ликвидации аварий и восстановлению нормального режима функционирования электротехнического оборудования | A/04.4 |  |
|  |  |  | Профилактическая работа по предотвращению несчастных случаев и профзаболеваний на производстве, аварий, пожаров, технологических нарушений в работе электротехнического оборудования | A/05.4 |  |
| B | Выполнение работ средней сложности по дистанционному контролю и регулированию режимов работы электротехнического оборудования ТЭС | 4 | Выполнение работ средней сложности по ведению заданного режима работы электротехнического оборудования | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ средней сложности по проведению оперативных переключений, пусков и остановов электротехнического оборудования | B/02.4 |  |
|  |  |  | Выполнение работ средней сложности по ликвидации аварий и восстановлению нормального режима функционирования электротехнического оборудования | B/03.4 |  |
|  |  |  | Профилактическая работа по предотвращению несчастных случаев и профзаболеваний на производстве, аварий, пожаров, технологических нарушений в работе электротехнического оборудования | B/04.4 |  |
| C | Выполнение работ всех видов сложности по эксплуатации электротехнического оборудования ТЭС (подстанции ТЭС) | 5 | Выполнение работ всех видов сложности по ведению заданного режима работы электротехнического оборудования | C/01.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение работ всех видов сложности по проведению оперативных переключений, пусков и остановов электротехнического оборудования | C/02.5 |  |
|  |  |  | Выполнение работ всех видов сложности по техническому обслуживанию электротехнического оборудования | C/03.5 |  |
|  |  |  | Выполнение работ всех видов сложности по ликвидации аварий и восстановлению нормального режима функционирования электротехнического оборудования | C/04.5 |  |
|  |  |  | Профилактическая работа по предотвращению несчастных случаев и профзаболеваний на производстве, аварий, пожаров, технологических нарушений в работе электротехнического оборудования | C/05.5 |  |
| D | Выполнение работ всех видов сложности по дистанционному контролю и регулированию режимов работы электротехнического оборудования ТЭС | 5 | Выполнение работ всех видов сложности по ведению заданного режима работы электротехнического оборудования | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение работ всех видов сложности по проведению оперативных переключений, пусков и остановов электротехнического оборудования | D/02.5 |  |
|  |  |  | Выполнение работ всех видов сложности по ликвидации аварий и восстановлению нормального режима функционирования электротехнического оборудования | D/03.5 |  |
|  |  |  | Профилактическая работа по предотвращению несчастных случаев и профзаболеваний на производстве, аварий, пожаров, технологических нарушений в работе электротехнического оборудования | D/04.5 |  |
| E | Выполнение сложных работ и организация работы электромонтеров по эксплуатации электротехнического оборудования ТЭС | 5 | Выполнение сложных работ и организация работы электромонтеров по ведению заданного режима работы электротехнического оборудования | E/01.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение сложных работ и организация работы электромонтеров по проведению оперативных переключений, пусков и остановов электротехнического оборудования | E/02.5 |  |
|  |  |  | Выполнение сложных работ и организация работы электромонтеров по техническому обслуживанию электротехнического оборудования | E/03.5 |  |
|  |  |  | Выполнение сложных работ и организация работы электромонтеров по ликвидации аварий и восстановлению нормального режима функционирования электротехнического оборудования | E/04.5 |  |
|  |  |  | Профилактическая работа по предотвращению несчастных случаев и профзаболеваний на производстве, аварий, пожаров, технологических нарушений в работе электротехнического оборудования | E/05.5 |  |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых и средней сложности работ по эксплуатации и обслуживанию электротехнического оборудования ТЭС (подстанции ТЭС) | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 4-го разряда Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5-го разряда Электромонтер по обслуживанию электрооборудования подстанций 4-го разряда Электромонтер по обслуживанию электрооборудования подстанций 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Обучение по программе профессиональной подготовки по профессии |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Допуск к самостоятельной работе Группа по электробезопасности не ниже III <3> Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <4> |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС <5> | - | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций Электромонтер по обслуживанию подстанций |
| ОКПДТР <6> | 19842 | Электромонтер по обслуживанию подстанции |
|  | 19848 | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых и средней сложности работ по ведению заданного режима работы электротехнического оборудования | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение обходов и осмотров закрепленного электротехнического оборудования, механизмов и устройств в соответствии с графиком |
| --- | --- |
|  | Контроль и регулирование параметров работы закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Контроль работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, средств измерений и сигнализации |
|  | Информирование руководства об отклонениях от нормальной схемы, обнаружении дефекта оборудования |
|  | Снятие показаний счетчиков учета потребленной электроэнергии |
|  | Ведение оперативно-технической документации |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы |
|  | Оценивать и регулировать режим работы закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Проверять мегомметром состояние изоляции электротехнического оборудования |
|  | Измерять электрические параметры электроизмерительными клещами |
|  | Производить считывание и запись показаний измерительных приборов |
|  | Вести оперативно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Элементарные основы теплотехники |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Назначение, принцип действия, конструктивные особенности и технические характеристики закрепленного электротехнического оборудования, особенности его эксплуатации в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Назначение и принцип действия устройств релейной защиты и автоматики (РЗиА) |
|  | Правила эксплуатации и алгоритм регулирования режимов работы закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Территориальное расположение закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Назначение и принцип действия автоматических и регулирующих устройств, технологических защит, блокировок и сигнализации, установленных на электротехническом оборудовании |
|  | Технологические схемы электростанции |
|  | Схемы рабочего и аварийного освещения закрепленной зоны обслуживания |
|  | Территориальное расположение подразделений ТЭС |
|  | Схема безопасного передвижения при обходе электротехнического оборудования |
|  | Правила ведения оперативно-технической документации |
|  | График обходов и профилактических работ на электротехническом оборудовании |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых и средней сложности работ по проведению оперативных переключений, пусков и остановов электротехнического оборудования | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Производство оперативных переключений в электроустановках до 1000 В |
| --- | --- |
|  | Выполнение операций по останову электротехнического оборудования |
|  | Вывод закрепленного электротехнического оборудования в ремонт, подготовка рабочего места для безопасного производства ремонтных и наладочных работ |
|  | Подготовка закрепленного электротехнического оборудования к включению его в работу |
|  | Выполнение операций по пуску электротехнического оборудования |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы |
|  | Производить пуск и останов электротехнического оборудования |
|  | Производить оперативные переключения в распределительных устройствах |
|  | Проверять мегомметром состояние изоляции электротехнического оборудования |
|  | Измерять электрические параметры электроизмерительными клещами |
|  | Применять современные средства связи |
|  | Подготавливать рабочие места для ремонтного персонала |
|  | Определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ |
|  | Вести оперативно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Назначение, принцип действия, конструктивные особенности и технические характеристики закрепленного электротехнического оборудования, особенности его эксплуатации в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Правила эксплуатации и алгоритм регулирования режимов работы закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Территориальное расположение закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Назначение и принцип действия автоматических и регулирующих устройств, технологических защит, блокировок и сигнализации, установленных на электротехническом оборудовании |
|  | Технологические схемы ТЭС (подстанции) |
|  | Схемы автоматики, сигнализации и блокировок электротехнического оборудования ТЭС |
|  | Правила и алгоритмы производства оперативных переключений |
|  | Порядок вывода электротехнического оборудования из работы и резерва и ввода электротехнического оборудования в работу |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Профилактическое обслуживание и чистка закрепленного электротехнического оборудования в соответствии с перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Замена сгоревших ламп и мелкий ремонт сети освещения |
|  | Устранение мелких неполадок и дефектов в работе закрепленного электротехнического оборудования при условии, что их устранение не требует приближения к токоведущим частям (работа на кожухе или приводе высоковольтного оборудования) |
|  | Информирование руководства и внесение записей в оперативную документацию о выявленных дефектах |
| Необходимые умения | Замерять нагрев токоведущих частей закрепленного электротехнического оборудования, доливать масло в подшипники электродвигателей и выполнять другие операции согласно перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации |
|  | Выявлять и устранять мелкие неисправности в работе закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации |
|  | Производить техническое обслуживание сети рабочего и аварийного освещения на закрепленном участке |
|  | Применять современные средства связи |
|  | Читать электрические схемы |
|  | Излагать техническую информацию |
|  | Вести оперативно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Элементарные основы теплотехники |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Назначение, принцип действия, конструктивные особенности и технические характеристики закрепленного электротехнического оборудования, особенности его эксплуатации в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Правила эксплуатации и алгоритм регулирования режимов работы закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Территориальное расположение закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Назначение и принцип действия автоматических и регулирующих устройств, технологических защит, блокировок и сигнализации, установленных на электротехническом оборудовании |
|  | Правила и нормы испытания изоляции электротехнического оборудования |
|  | Характерные неисправности и повреждения закрепленного электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения |
|  | Главная электрическая схема ТЭС (подстанции) |
|  | Схема первичной коммутации ТЭС (подстанции) |
|  | Схемы автоматики, сигнализации и блокировок электротехнического оборудования ТЭС, закрепленного за цехом (подразделением) |
|  | Схемы рабочего и аварийного освещения закрепленной зоны обслуживания ТЭС (подстанции) |
|  | График профилактических работ на электротехническом оборудовании |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых и средней сложности работ по ликвидации аварий и восстановлению нормального режима функционирования электротехнического оборудования | Код | A/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Информирование руководства о случаях травмы, отравления, ожога, а также о возгораниях или возникновении аварийной ситуации |
| --- | --- |
|  | Информирование руководства в случае обнаружения крупной неполадки или дефекта в работе закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Аварийное отключение оборудования в случаях, когда оборудованию или людям угрожает опасность |
|  | Самостоятельное принятие мер к восстановлению нормальной работы оборудования до 1000 В по указанию оперативного руководства |
|  | Действия по ликвидации аварии по указаниям оперативного руководства |
|  | Предоставление информации при расследовании аварий и отказов в работе оборудования |
| Необходимые умения | Прогнозировать возможные варианты развития ситуации |
|  | Сохранять самообладание, оперативно действовать в быстро меняющейся, опасной ситуации |
|  | Оказывать первую помощь при несчастном случае |
|  | Выявлять и устранять мелкие неисправности в работе закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Производить пуски и остановы электротехнического оборудования |
|  | Проверять мегомметром состояние изоляции электротехнического оборудования |
|  | Проверять исправность и использовать первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Правила содержания и применения первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Положения и инструкции, регламентирующие действия при ликвидации аварий и других технологических нарушений в работе электростанций, несчастных случаях на производстве |
|  | Схемы рабочего и аварийного освещения цеха (подразделения) ТЭС |
|  | Схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации закрепленного электротехнического оборудования, сооружений и устройств в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы |
|  | Характерные неисправности и повреждения закрепленного электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения |
|  | Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Профилактическая работа по предотвращению несчастных случаев и профзаболеваний на производстве, аварий, пожаров, технологических нарушений в работе электротехнического оборудования | Код | A/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль исправности рабочего и резервного освещения закрепленного электротехнического оборудования, зданий и сооружений |
| --- | --- |
|  | Содержание средств защиты, электроинструмента, вспомогательного оборудования, станков, такелажных средств, механизмов и приспособлений, ручного инструмента в исправном состоянии |
|  | Обеспечение наличия и сохранности первичных средств пожаротушения |
|  | Уборка закрепленной территории и помещений |
|  | Сбор отходов, образовавшихся при эксплуатации закрепленного электротехнического оборудования, и транспортировка их к местам временного хранения отходов |
|  | Выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма |
|  | Соблюдение трудовой, технологической и производственной дисциплины |
| Необходимые умения | Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного управления, сигнализации и электроавтоматики, режим работы турбогенераторов |
|  | Выполнять меры предосторожности при обслуживании электротехнического оборудования, механизмов и устройств и работе с опасными в пожарном отношении веществами, материалами и электротехническим оборудованием |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током при работе с электротехническим оборудованием, механизмами и устройствами |
|  | Проверять исправность и использовать первичные средства пожаротушения |
|  | Излагать техническую информацию в устной и письменной форме |
|  | Обучать навыкам безопасных приемов труда |
|  | Разъяснять значение профессиональных норм и правил для обеспечения надежной работы электротехнического оборудования и безопасности труда |
|  | Вести оперативно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Требования промышленной безопасности, пожарной и взрывобезопасности, охраны труда |
|  | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по эксплуатации электротехнического оборудования |
|  | Положения и инструкции о мерах пожарной безопасности |
|  | Правила эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации производственных помещений |
|  | Правила эксплуатации автоматической установки пожаротушения производственных помещений |
|  | Правила эксплуатации системы пожарной сигнализации |
|  | Способы защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени |
|  | Схемы пожарно-технического водоснабжения, пенопожаротушения, автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации цеха (подразделения) и правила их обслуживания |
|  | Правила применения средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним |
|  | Требования охраны труда для оперативного персонала цеха (подразделения) ТЭС |
|  | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями в электрическом цехе |
|  | Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила пропускного и внутриобъектового режимов на ТЭС |
|  | Должностная, производственные инструкции и инструкции по охране труда электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанции (подстанции) 4 - 5-го разрядов |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ средней сложности по дистанционному контролю и регулированию режимов работы электротехнического оборудования ТЭС | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер главного щита управления электростанции Электромонтер главного щита управления электростанции 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Обучение по программе профессиональной подготовки на должность электромонтера главного щита управления ТЭС |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Допуск к самостоятельной работе Группа по электробезопасности не ниже III Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | - | Электромонтер главного щита управления электростанции |
| ОКПДТР | 19819 | Электромонтер главного щита управления электростанции |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ средней сложности по ведению заданного режима работы электротехнического оборудования | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль по показаниям средств измерений режимов работы генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, трансформаторов собственных нужд, отходящих воздушных и кабельных линий, аккумуляторных батарей, системы постоянного тока |
| --- | --- |
|  | Контроль работы РЗиА, контрольно-измерительных приборов, блинкеров, схем сигнализации |
|  | Запись показаний измерительных приборов в оперативной документации согласно утвержденному перечню и графику |
|  | Осмотр состояния электротехнического оборудования согласно утвержденному графику, анализ и запись результатов осмотра в оперативной документации |
|  | Информирование оперативного руководства об отклонениях от заданных режимов и выполнение указаний оперативного руководства по восстановлению режимов работы электротехнического оборудования |
|  | Поддержание заданного напряжения на шинах постоянного тока |
|  | Ведение оперативной документации |
| Необходимые умения | Контролировать и регулировать режим работы электротехнического оборудования |
|  | Производить считывание и запись показаний измерительных приборов |
|  | Анализировать информацию, формировать представление о ситуации |
|  | Вести оперативную документацию |
| Необходимые знания | Основы электротехники и теплотехники |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Назначение и технические характеристики основного электротехнического оборудования, допустимые отклонения параметров |
|  | Территориальное расположение основного и вспомогательного оборудования электростанции |
|  | Назначение, принцип действия автоматических и регулирующих устройств, релейной защиты, электроавтоматики, сигнализации |
|  | Устройство и назначение средств измерений электрических параметров, выпрямителей переменного тока |
|  | Технологические схемы электростанции |
|  | Схема безопасного передвижения по территории ТЭС и схема обхода электротехнического оборудования |
|  | Правила ведения оперативной документации |
|  | Правила ведения оперативных переговоров и записей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ средней сложности по проведению оперативных переключений, пусков и остановов электротехнического оборудования | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Производство оперативных переключений на присоединениях до 1000 В (кроме сложных) по распоряжению оперативного руководства |
| --- | --- |
|  | Включение и отключение генераторов, трансформаторов собственных нужд и другого основного и вспомогательного оборудования с органов управления главного щита управления (далее ГЩУ) по распоряжению и под руководством оперативного руководства |
|  | Включение и отключение с ГЩУ наружного освещения коммуникаций и сооружений ТЭС, освещения кабельных каналов |
| Необходимые умения | Производить пуски и остановы электротехнического оборудования, проверять работу автоматов пожарной сигнализации |
|  | Производить оперативные переключения в распределительных устройствах до 1000 В |
|  | Работать с используемым на ТЭС программным обеспечением, современными средствами связи |
|  | Определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ |
|  | Вести оперативную документацию |
| Необходимые знания | Основы электротехники и теплотехники |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Назначение, устройство и технические характеристики основного электрооборудования и тепломеханического оборудования, допустимые отклонения параметров |
|  | Конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, территориальное расположение основного и вспомогательного оборудования электростанции и технологических систем всех цехов (подразделений) ТЭС |
|  | Назначение, принцип действия автоматических и регулирующих устройств, схемы релейной защиты, электроавтоматики, сигнализации, нормы проведения их проверок и испытаний |
|  | Технологические схемы ТЭС |
|  | Электрические схемы распределительных устройств до 1000 В |
|  | Порядок и правила производства оперативных переключений |
|  | Правила вывода электротехнического оборудования из работы и резерва и ввода электротехнического оборудования в работу |
|  | Правила ведения оперативных переговоров и оперативной документации |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ средней сложности по ликвидации аварий и восстановлению нормального режима функционирования электротехнического оборудования | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Информирование оперативного руководства о случаях возникновения аварии, отказов и нарушений в работе оборудования, предохранительных, блокировочных, сигнализирующих устройств и других средств защиты, о случаях возникновения пожара |
| --- | --- |
|  | Выполнение действий по восстановлению нормального режима работы или ликвидации аварийного положения, по предотвращению развития аварии, по ликвидации пожара в соответствии с указаниями оперативного руководства |
|  | Производство аварийного отключения оборудования в случаях, когда оборудованию или людям угрожает опасность |
|  | Информирование оперативного руководства о несчастном случае, травмах, отравлениях, ожогах, полученных лично или другими работниками |
|  | Оказание первой помощи пострадавшему |
|  | Информирование оперативного руководства о срабатывании блинкеров и световых табло |
| Необходимые умения | Сохранять самообладание, оперативно действовать в быстро меняющейся, опасной ситуации |
|  | Оказывать первую помощь при несчастном случае |
|  | Производить пуски и остановы электротехнического оборудования |
|  | Проверять исправность и использовать первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Расположение, правила применения первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Положения и инструкции, регламентирующие действия при ликвидации аварий и других технологических нарушений в работе электростанций, несчастных случаев на производстве |
|  | Схемы рабочего и аварийного освещения ТЭС |
|  | Конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования, сооружений и устройств зоны обслуживания в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы |
|  | Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Профилактическая работа по предотвращению несчастных случаев и профзаболеваний на производстве, аварий, пожаров, технологических нарушений в работе электротехнического оборудования | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Техническое обслуживание и чистка оборудования ГЩУ согласно перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Содержание в сохранности и в исправности средств защиты, переносных приборов, инструментов, материалов, оборудования и инвентаря, оперативной документации и схем |
|  | Обеспечение наличия и сохранности первичных средств пожаротушения |
|  | Замена сгоревших ламп и мелкий ремонт сети освещения |
|  | Соблюдение требований безопасного производства работ с ртутьсодержащими лампами, сдача отработанных ламп в место их временного хранения |
|  | Выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма |
|  | Информирование оперативного руководства о прогнозе погоды и неблагоприятных метеоусловиях |
|  | Прохождение противоаварийных и противопожарных тренировок |
|  | Контроль недопущения посторонних лиц на ГЩУ |
|  | Поддержание чистоты на ГЩУ, наблюдение за работой уборщицы во время уборки помещения |
| Необходимые умения | Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного управления, сигнализации и электроавтоматики, режим работы генераторов |
|  | Выполнять меры предосторожности при обслуживании электротехнического оборудования, механизмов и устройств и работе с опасными в пожарном отношении веществами, материалами и электротехническим оборудованием |
|  | Применять средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током при работе с электротехническим оборудованием, механизмами и устройствам |
|  | Проверять исправность и использовать первичные средства пожаротушения |
|  | Доходчиво доносить техническую информацию |
|  | Вести оперативную документацию |
| Необходимые знания | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по эксплуатации электротехнического оборудования |
|  | Схемы пожарно-технического водоснабжения, пенопожаротушения, автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации ТЭС, правила эксплуатации пожарной сигнализации и автоматической установки пожаротушения производственных помещений, нормы проведения их проверок и испытаний |
|  | Инструкции по гражданской обороне |
|  | Правила применения средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним |
|  | Требования промышленной безопасности, пожарной и взрывобезопасности при эксплуатации электротехнического оборудования ТЭС |
|  | Требования охраны труда при работе с электротехническим оборудованием, инструментом и приспособлениями |
|  | Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила пропускного и внутриобъектового режимов на ТЭС |
|  | Должностная, производственные инструкции и инструкция по охране труда электромонтера ГЩУ ТЭС |
| Другие характеристики | - |

### 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ всех видов сложности по эксплуатации электротехнического оборудования ТЭС (подстанции ТЭС) | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6-го разряда Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 7-го разряда Электромонтер по обслуживанию электрооборудования подстанций 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Обучение по программе профессиональной подготовки по профессии Требуется среднее профессиональное образование для присвоения 7-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы в должности электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций (подстанций) не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Группа по электробезопасности не ниже IV Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | - | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций Электромонтер по обслуживанию подстанций |
| ОКПДТР | 19842 | Электромонтер по обслуживанию подстанции |
|  | 19848 | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций |
| ОКСО <7> | 140613 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |

#### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ всех видов сложности по ведению заданного режима работы электротехнического оборудования | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение обходов и осмотров закрепленного электротехнического оборудования, механизмов и устройств |
| --- | --- |
|  | Контроль параметров работы закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Контроль работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации |
|  | Проверка состояния изоляции и электрических параметров электротехнического оборудования |
|  | Контроль состояния освещения в производственных помещениях и на производственной территории |
|  | Информирование руководства об отклонениях от нормальной схемы, обнаружении дефекта оборудования |
|  | Ведение оперативно-технической документации |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы |
|  | Контролировать и регулировать режим работы электротехнического оборудования |
|  | Проверять мегомметром состояние изоляции электротехнического оборудования |
|  | Измерять электрические параметры электроизмерительными клещами |
|  | Производить считывание и запись показаний измерительных приборов |
|  | Определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ |
|  | Доходчиво доносить техническую информацию |
|  | Вести оперативно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Элементарные основы теплотехники |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Назначение, принцип действия, конструктивные особенности и технические характеристики закрепленного электротехнического оборудования, особенности его эксплуатации в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Назначение и принцип действия устройств РЗиА |
|  | Правила эксплуатации и алгоритм регулирования режимов работы закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Территориальное расположение закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Назначение и принцип действия автоматических и регулирующих устройств, технологических защит, блокировок и сигнализации, установленных на электротехническом оборудовании |
|  | Правила и нормы испытания изоляции электротехнического оборудования |
|  | Технологические схемы электростанции (подстанции) |
|  | Схемы автоматики, сигнализации и блокировок закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Схемы рабочего и аварийного освещения закрепленной ТЭС (подстанции) |
|  | Схема безопасного передвижения по территории ТЭС (подстанции) |
|  | Правила ведения оперативно-технической документации |
|  | График обходов и профилактических работ на электротехническом оборудовании |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ всех видов сложности по проведению оперативных переключений, пусков и остановов электротехнического оборудования | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Производство оперативных переключений в электроустановках до и выше 1000 В |
| --- | --- |
|  | Выполнение остановов электротехнического оборудования |
|  | Перевод генераторов с водородного охлаждения на воздушное и наоборот |
|  | Вывод электротехнического оборудования в ремонт, подготовка рабочего места для безопасного производства ремонтных и наладочных работ и допуск ремонтного персонала к работам |
|  | Приемка рабочего места по окончании ремонтных и наладочных работ и подготовка закрепленного электротехнического оборудования к включению его в работу |
|  | Ввод электротехнического оборудования в работу |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы |
|  | Производить пуски и остановы электротехнического оборудования |
|  | Производить оперативные переключения в распределительных устройствах |
|  | Проверять мегомметром состояние изоляции электротехнического оборудования |
|  | Измерять электрические параметры электроизмерительными клещами |
|  | Производить замену среды генераторов (вытеснение водорода инертным газом, вытеснение инертного газа воздухом) |
|  | Применять современные средства связи |
|  | Анализировать информацию, формировать представление о ситуации |
|  | Проводить целевой инструктаж ремонтного персонала при допуске |
|  | Определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ |
|  | Вести оперативно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Назначение, принцип действия, конструктивные особенности и технические характеристики электротехнического оборудования ТЭС (подстанции), особенности его эксплуатации в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Территориальное расположение электротехнического оборудования |
|  | Правила эксплуатации закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Назначение и принцип действия автоматических и регулирующих устройств, технологических защит, блокировок и сигнализации, установленных на электротехническом оборудовании |
|  | Технологические схемы ТЭС (подстанции) |
|  | Технологические схемы газового, масляного и водяного снабжения генераторов |
|  | Схемы автоматики, сигнализации и блокировок электротехнического оборудования ТЭС |
|  | Правила и алгоритмы производства оперативных переключений |
|  | Правила вывода электротехнического оборудования из работы и резерва и ввода электротехнического оборудования в работу |
|  | Правила ведения оперативных переговоров и записей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ всех видов сложности по техническому обслуживанию электротехнического оборудования | Код | C/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Профилактическое обслуживание и чистка закрепленного электротехнического оборудования в соответствии с перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Обслуживание сосудов, работающих под давлением, (электротехнического оборудования) за исключением сосудов, находящихся в помещении электролизной установки, и оборудования компрессорной установки |
|  | Обслуживание выключателей генераторов и газового хозяйства электротехнического оборудования |
|  | Замена сгоревших ламп и мелкий ремонт сети освещения |
|  | Устранение мелких неполадок и дефектов в работе закрепленного электротехнического оборудования в случае, если их устранение не требует приближения к токоведущим частям (работа на кожухе или приводе высоковольтного оборудования) |
|  | Информирование руководства и внесение записей в оперативную документацию о выявленных дефектах |
| Необходимые умения | Выполнять операции технического обслуживания закрепленного электротехнического оборудования согласно перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации |
|  | Выявлять и устранять мелкие неисправности в работе закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Контролировать состояние релейной защиты и электроавтоматики, дистанционного управления, сигнализации, режим работы турбогенераторов |
|  | Производить техническое обслуживание сети рабочего и аварийного освещения на закрепленном участке |
|  | Применять современные средства связи |
|  | Анализировать информацию, формировать представление о ситуации |
|  | Определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ |
|  | Предусматривать необходимые ресурсы для выполнения работ |
|  | Читать электрические схемы |
|  | Излагать техническую информацию в устной и письменной форме |
|  | Вести оперативно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Элементарные основы теплотехники |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Назначение, принцип действия, конструктивные особенности и технические характеристики закрепленного электротехнического оборудования, особенности его эксплуатации в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Правила эксплуатации и алгоритм регулирования режимов работы закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Территориальное расположение закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Назначение и принцип действия автоматических и регулирующих устройств, технологических защит, блокировок и сигнализации, установленных на электротехническом оборудовании |
|  | Правила и нормы испытания изоляции электротехнического оборудования |
|  | Характерные неисправности и повреждения закрепленного электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения |
|  | Главная электрическая схема ТЭС (подстанции) |
|  | Схема первичной коммутации ТЭС (подстанции) |
|  | Технологические схемы газового, масляного и водяного снабжения генераторов |
|  | Газовые схемы электротехнического оборудования |
|  | Схемы автоматики, сигнализации и блокировок электротехнического оборудования ТЭС, закрепленного за цехом (подразделением) |
|  | Схемы рабочего и аварийного освещения закрепленной зоны обслуживания ТЭС (подстанции) |
|  | График профилактических работ на электротехническом оборудовании |
|  | Правила ведения оперативно-технической документации |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ всех видов сложности по ликвидации аварий и восстановлению нормального режима функционирования электротехнического оборудования | Код | C/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Информирование руководства о случаях травмы, отравления, ожога, а также о возгораниях или возникновении аварийной ситуации |
| --- | --- |
|  | Информирование руководства о случаях обнаружения крупной неполадки или дефекта в работе закрепленного электротехнического оборудования, самостоятельное принятие мер к восстановлению нормальной работы оборудования до 20 кВ |
|  | По указанию оперативного руководства самостоятельное восстановление нормальной работы оборудования до 20 кВ с привлечением электромонтера 4 - 5-го разряда и дежурного у агрегата (при необходимости) |
|  | Аварийное отключение оборудования в случаях, когда оборудованию или людям угрожает опасность |
|  | Действия по ликвидации аварии по указаниям оперативного руководства |
|  | Предоставление информации при расследовании аварий и отказов в работе оборудования |
| Необходимые умения | Прогнозировать возможные варианты развития ситуации |
|  | Сохранять самообладание, оперативно действовать в быстро меняющейся, опасной ситуации |
|  | Анализировать информацию, формировать представление о ситуации |
|  | Определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ |
|  | Оказывать первую помощь при несчастном случае |
|  | Выявлять и устранять неисправности в работе электротехнического оборудования |
|  | Производить пуски и остановы электротехнического оборудования |
|  | Проверять мегомметром состояние изоляции электротехнического оборудования |
|  | Проверять исправность и использовать первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Правила содержания и применения первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Положения и инструкции, регламентирующие действия при ликвидации аварий и других технологических нарушений в работе электростанций, несчастных случаев на производстве |
|  | Схемы рабочего и аварийного освещения ТЭС (подстанции) |
|  | Схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования, сооружений и устройств, технологических систем ТЭС (подстанции) в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы |
|  | Характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств ТЭС (подстанции), способы их определения и устранения |
|  | Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Профилактическая работа по предотвращению несчастных случаев и профзаболеваний на производстве, аварий, пожаров, технологических нарушений в работе электротехнического оборудования | Код | C/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль исправности рабочего и резервного освещения закрепленного электротехнического оборудования, зданий и сооружений |
| --- | --- |
|  | Содержание средств защиты, электроинструмента, вспомогательного оборудования, станков, такелажных средств, механизмов и приспособлений, ручного инструмента в исправном состоянии |
|  | Обеспечение наличия и сохранности первичных средств пожаротушения |
|  | Уборка закрепленной территории и помещений |
|  | Сбор отходов, образовавшихся при эксплуатации закрепленного электротехнического оборудования, и транспортировка их к местам временного хранения отходов |
|  | Выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма |
|  | Проведение инструктажей при допуске к работам по наряду, обучение персонала навыкам безопасных приемов труда и контроль соблюдения правил безопасности |
|  | Контроль безопасности обслуживания электротехнического оборудования и соблюдения правил пожарной безопасности и пресечение случаев их нарушения, информирование руководства о нарушении правил безопасности |
|  | Контроль соблюдения правил, инструкций, обеспечивающих безопасность работающих, сохранность и исправность оборудования |
|  | Контроль соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины |
| Необходимые умения | Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного управления, сигнализации и электроавтоматики, режим работы турбогенераторов |
|  | Выполнять меры предосторожности при обслуживании электротехнического оборудования, механизмов и устройств и работе с опасными в пожарном отношении веществами, материалами и электротехническим оборудованием |
|  | Применять средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током при работе с электротехническим оборудованием, механизмами и устройствами |
|  | Проверять исправность и использовать первичные средства пожаротушения |
|  | Излагать техническую информацию в устной и письменной форме |
|  | Обучать навыкам безопасных приемов труда |
|  | Разъяснять значение профессиональных норм и правил для обеспечения надежной работы электротехнического оборудования и безопасности труда |
|  | Вести оперативно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Требования промышленной безопасности, пожарной и взрывобезопасности, охраны труда |
|  | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по эксплуатации электротехнического оборудования |
|  | Положения и инструкции о мерах пожарной безопасности |
|  | Правила эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации производственных помещений |
|  | Правила эксплуатации автоматической установки пожаротушения производственных помещений |
|  | Правила эксплуатации системы пожарной сигнализации |
|  | Способы защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени |
|  | Схемы пожарно-технического водоснабжения, пенопожаротушения, автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации цеха (подразделения) и правила их обслуживания |
|  | Правила применения средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним |
|  | Требования охраны труда для оперативного персонала цеха (подразделения) ТЭС |
|  | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями в электрическом цехе |
|  | Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила пропускного и внутриобъектового режимов на ТЭС |
|  | Должностная, производственные инструкции и инструкции по охране труда электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанции (подстанции) 6 - 7-го разрядов |
| Другие характеристики | - |

### 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ всех видов сложности по дистанционному контролю и регулированию режимов работы электротехнического оборудования ТЭС | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер главного щита управления электростанции 4-го разряда Электромонтер главного щита управления электростанции 5-го разряда Электромонтер главного щита управления электростанции 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Обучение по программе профессиональной подготовки на должность электромонтера главного щита управления ТЭС Требуется среднее профессиональное образование для присвоения 6-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы по специальности: для электромонтера главного щита управления электростанции 4-го разряда не менее одного года, для электромонтера главного щита управления электростанции 5-го и 6-го разрядов не менее двух лет |
| Особые условия допуска к работе | Допуск к самостоятельной работе Группа по электробезопасности не ниже IV Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС |  | Электромонтер главного щита управления электростанции |
| ОКПДТР | 19819 | Электромонтер главного щита управления электростанции |
| ОКСО | 140613 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |

#### 3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ всех видов сложности по ведению заданного режима работы электротехнического оборудования | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка-сдача смены в соответствии с утвержденной на ТЭС процедурой: - получение/передача информации о графике нагрузок и оперативной схеме ТЭС, о режиме работы электрооборудования, о настройке делительной автоматики, обо всех замечаниях и дефектах по их работе, поступивших распоряжениях; - проверка режима работы и исправности обслуживаемого электротехнического оборудования ТЭС (по показаниям измерительных приборов); - проверка наличия и состояния на ГЩУ оперативной документации, электрозащитных средств, средств пожаротушения, переносных электроизмерительных приборов и другого инвентаря (согласно утвержденному перечню); - рапорт оперативному руководству и оформление передачи смены в оперативной документации |
| --- | --- |
|  | Контроль по показаниям измерительных приборов работы электрооборудования: - изоляции цепей возбуждения турбогенераторов; - состояния газовой системы турбогенераторов; - режима работы турбогенераторов; - режима работы трансформаторов связи с системой; - теплового режима работы генераторов |
|  | Проведение проверок оборудования автоматического включения резерва |
|  | Проведение профилактических измерений и испытаний изоляции цепей возбуждения турбогенераторов |
|  | Проверка положения накладок, испытательных блоков устройств РЗиА на ГЩУ |
|  | Запись показаний измерительных приборов в оперативной документации согласно утвержденному перечню и графику |
|  | Осмотр состояния электротехнического оборудования согласно утвержденному графику, анализ и запись результатов осмотра в оперативной документации |
|  | Информирование оперативного руководства об отклонениях от заданных режимов работы электротехнического оборудования |
|  | Регулирование режима работы турбогенераторов согласно диспетчерскому графику, поддержание заданного напряжения на шинах постоянного тока |
|  | Прием электрического графика нагрузок на сутки |
|  | Ведение оперативной документации |
| Необходимые умения | Контролировать и регулировать режим работы электротехнического оборудования |
|  | Производить считывание и запись показаний измерительных приборов |
|  | Производить проверки устройств автоматики и сигнализации |
|  | Анализировать информацию, формировать представление о ситуации |
|  | Вести оперативно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Основы электротехники и теплотехники |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Назначение, устройство и технические характеристики основного электрооборудования и тепломеханического оборудования, допустимые отклонения параметров |
|  | Территориальное расположение основного и вспомогательного оборудования электростанции и технологических систем всех цехов (подразделений) ТЭС |
|  | Назначение, принцип действия автоматических и регулирующих устройств, схемы релейной защиты, электроавтоматики, сигнализации, нормы проведения их проверок и испытаний |
|  | Устройство и назначение средств измерений электрических параметров, выпрямителей переменного тока |
|  | Технологические схемы электростанции |
|  | Технологические схемы газового, масляного и водяного снабжения генераторов |
|  | Схема безопасного передвижения по территории ТЭС и схема обхода электротехнического оборудования |
|  | График обходов и профилактических работ на электротехническом оборудовании |
|  | Правила ведения оперативных переговоров и оперативной документации |
| Другие характеристики | - |

#### 3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ всех видов сложности по проведению оперативных переключений, пусков и остановов электротехнического оборудования | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Производство оперативных переключений в распределительных устройствах всех напряжений, в том числе в схемах вторичной коммутации, релейной защиты и автоматики |
| --- | --- |
|  | Включение и отключение генераторов, синхронизация генераторов с системой |
|  | Включение и отключение трансформаторов связи с системой, резервных возбудителей, трансформаторов собственных нужд и другого основного и вспомогательного оборудования с органов управления ГЩУ |
|  | Включение и отключение с ГЩУ наружного освещения коммуникаций и сооружений ТЭС, освещения кабельных каналов |
|  | Внесение изменений в оперативную схему ТЭС после выполнения переключений, пусков и остановов электротехнического оборудования |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы |
|  | Производить пуски и остановы электротехнического оборудования, проверять работу автоматов рабочего и резервного возбуждения, автоматов гашения поля, сервомоторов и командоаппаратов |
|  | Производить оперативные переключения в распределительных устройствах |
|  | Работать с персональным компьютером и используемым на ТЭС программным обеспечением, современными средствами связи |
|  | Анализировать информацию, формировать представление о ситуации |
|  | Определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ |
|  | Вести оперативную документацию |
| Необходимые знания | Основы электротехники и теплотехники |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Назначение, устройство и технические характеристики основного электрооборудования и тепломеханического оборудования, допустимые отклонения параметров |
|  | Конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, территориальное расположение основного и вспомогательного оборудования электростанции и технологических систем всех цехов (подразделений) ТЭС |
|  | Назначение, принцип действия автоматических и регулирующих устройств, схемы релейной защиты, электроавтоматики, сигнализации, нормы проведения их проверок и испытаний |
|  | Технологические схемы ТЭС |
|  | Технологические схемы газового, масляного и водяного снабжения генераторов |
|  | Электрические схемы распределительных устройств |
|  | Порядок и правила производства оперативных переключений |
|  | Порядок вывода электротехнического оборудования из работы и резерва и ввода электротехнического оборудования в работу |
|  | Правила ведения оперативных переговоров и оперативной документации |
| Другие характеристики | - |

#### 3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ всех видов сложности по ликвидации аварий и восстановлению нормального режима функционирования электротехнического оборудования | Код | D/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Информирование оперативного руководства о случаях возникновения аварии, отказов и нарушений в работе оборудования, предохранительных, блокировочных, сигнализирующих устройств и других средств защиты, о возникновении пожара |
| --- | --- |
|  | Выполнение действий по восстановлению нормального режима работы или ликвидации аварийного положения, по предотвращению развития аварии, по ликвидации пожара в соответствии с указаниями оперативного руководства |
|  | Отыскание "земли" в сетях переменного тока до и выше 1000 В и в сети постоянного тока |
|  | Производство аварийного отключения оборудования в случаях, когда оборудованию или людям угрожает опасность |
|  | Информирование оперативного руководства о несчастном случае, травмах, отравлениях, ожогах, полученных лично или другими работниками |
|  | Оказание первой помощи пострадавшему |
|  | Информирование оперативного руководства при срабатывании блинкеров и световых табло |
|  | Вызов пожарных подразделений, скорой помощи |
|  | Опробование действия технологической, пожарной, предупредительной и аварийной сигнализации, средств связи |
| Необходимые умения | Прогнозировать возможные варианты развития ситуации |
|  | Сохранять самообладание, оперативно действовать в быстро меняющейся, опасной ситуации |
|  | Оказывать первую помощь при несчастном случае |
|  | Производить пуски и остановы электротехнического оборудования |
|  | Проверять исправность и применять первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Расположение, правила применения первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Положения и инструкции, регламентирующие действия при ликвидации аварий и других технологических нарушений в работе электростанций, несчастных случаев на производстве |
|  | Схемы рабочего и аварийного освещения ТЭС |
|  | Схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования, сооружений и устройств, технологических систем цеха (подразделения) ТЭС в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы |
|  | Способы нахождения мест повреждения электрооборудования |
|  | Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
| Другие характеристики | - |

#### 3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Профилактическая работа по предотвращению несчастных случаев и профзаболеваний на производстве, аварий, пожаров, технологических нарушений в работе электротехнического оборудования | Код | D/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Техническое обслуживание и чистка оборудования ГЩУ согласно перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Контроль наличия запасных частей и материалов на ГЩУ, получение их на складе |
|  | Согласование и подача заявок на вывод электрооборудования в ремонт, подготовка рабочих мест и допуск бригад к работе, приемка рабочих мест по окончанию работ бригад |
|  | Составление дефектных ведомостей выводимого в ремонт основного оборудования |
|  | Содержание в сохранности и в исправности средств защиты, переносных приборов, инструментов, материалов, оборудования и инвентаря, оперативной документации и схем |
|  | Обеспечение наличия и сохранности первичных средств пожаротушения |
|  | Замена сгоревших ламп и мелкий ремонт сети освещения |
|  | Соблюдение требований безопасного производства работ с ртутьсодержащими лампами, сдача отработанных ламп в место их временного хранения |
|  | Выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма |
|  | Прием прогноза погоды, сообщений о неблагоприятных метеоусловиях и информирование оперативного руководства |
|  | Прохождение противоаварийных и противопожарных тренировок |
|  | Контроль недопущения посторонних лиц на ГЩУ |
| Необходимые умения | Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного управления, сигнализации и электроавтоматики, режим работы генераторов |
|  | Выполнять меры предосторожности при обслуживании электротехнического оборудования, механизмов и устройств и работе с опасными в пожарном отношении веществами, материалами и электротехническим оборудованием |
|  | Применять средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током при работе с электротехническим оборудованием, механизмами и устройствам |
|  | Проверять исправность и использовать первичные средства пожаротушения |
|  | Излагать техническую информацию в устной и письменной форме |
|  | Вести оперативную документацию |
| Необходимые знания | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по эксплуатации электротехнического оборудования |
|  | Схемы пожарно-технического водоснабжения, пенопожаротушения, автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации ТЭС, правила эксплуатации пожарной сигнализации и автоматической установки пожаротушения производственных помещений, нормы проведения их проверок и испытаний |
|  | Инструкции по гражданской обороне |
|  | Правила применения средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним |
|  | Требования промышленной безопасности, пожарной и взрывобезопасности при эксплуатации электротехнического оборудования ТЭС |
|  | Требования охраны труда при работе с электротехническим оборудованием, инструментом и приспособлениями |
|  | Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила пропускного и внутриобъектового режимов на ТЭС |
|  | Должностная, производственные инструкции и инструкция по охране труда электромонтера ГЩУ ТЭС |
| Другие характеристики | - |

### 3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ и организация работы электромонтеров по эксплуатации электротехнического оборудования ТЭС | Код | E | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6-го разряда Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее или среднее профессиональное образование Обучение по программе профессиональной подготовки по профессии |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы в должности электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций не менее двух лет при среднем общем образовании и не менее одного года при среднем профессиональном образовании |
| Особые условия допуска к работе | Группа по электробезопасности не ниже IV Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | - | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций Электромонтер по обслуживанию подстанций |
| ОКПДТР | 19842 | Электромонтер по обслуживанию подстанции |
|  | 19848 | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций |
| ОКСО | 140613 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |

#### 3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ и организация работы электромонтеров по ведению заданного режима работы электротехнического оборудования | Код | E/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка-сдача смены в соответствии с утвержденной на ТЭС процедурой: - получение/передача информации о графике нагрузок и оперативной схеме ТЭС, о режиме работы электрооборудования, о настройке делительной автоматики, обо всех замечаниях и дефектах по их работе; - получение/передача информации о записях в оперативном журнале дежурного старшего электромонтера, о новых и действующих нарядах на выполнение работ, о поступивших распоряжениях; - проверка режима работы и исправности наиболее ответственных элементов электротехнического оборудования ТЭС (вспомогательного оборудования генераторов, автоматической системы пожаротушения); - проверка наличия и состояния оперативной документации электромонтеров, электрозащитных средств, средств пожаротушения, переносных электроизмерительных приборов и другого инвентаря (согласно утвержденному перечню); - рапорт оперативному руководству и оформление передачи смены в оперативной документации |
| --- | --- |
|  | Наблюдение по приборам ГЩУ за работой электрооборудования, за частотой в системе, за напряжением на шинах станции, за температурными режимами работающих генераторов, трансформаторов, за правильностью работы системы автоматического включения резерва на генераторах, за правильностью распределения реактивной нагрузки между параллельно работающими турбогенераторами |
|  | Регулирование напряжения на шинах станции, поддержание напряжения на шинах щитов постоянного тока |
|  | Проведение обходов и осмотров электротехнического оборудования, механизмов и устройств |
|  | Проведение обходов и осмотров рабочих мест электромонтеров по обслуживанию оборудования электростанции |
|  | Контроль работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации |
|  | Проверка состояния изоляции и электрических параметров электротехнического оборудования |
|  | Контроль состояния освещения в производственных помещениях и на производственной территории |
|  | Информирование руководства об отклонениях от нормальной схемы, обнаружении дефекта оборудования |
|  | Запись показаний счетчиков воздушных линий электропередачи, потребительских фидеров крупных потребителей, турбогенераторов, трансформаторов собственных нужд и фидеров собственных нужд с оценкой их соответствия графику нагрузок, подсчет выработки электрической энергии за сутки |
|  | Ведение оперативно-технической документации |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы |
|  | Контролировать и регулировать режим работы электротехнического оборудования |
|  | Проверять мегомметром состояние изоляции электротехнического оборудования |
|  | Измерять электрические параметры электроизмерительными клещами |
|  | Производить считывание и запись показаний измерительных приборов |
|  | Определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ |
|  | Излагать техническую информацию в устной и письменной форме |
|  | Вести оперативно-техническую документацию дежурного старшего электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Элементарные основы теплотехники |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Назначение, принцип действия, конструктивные особенности и технические характеристики закрепленного электротехнического оборудования, особенности его эксплуатации в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Назначение и принцип действия устройств РЗиА |
|  | Правила эксплуатации и алгоритм регулирования режимов работы закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Территориальное расположение закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Назначение и принцип действия автоматических и регулирующих устройств, технологических защит, блокировок и сигнализации, установленных на электротехническом оборудовании |
|  | Правила и нормы испытания изоляции электротехнического оборудования |
|  | Технологические схемы электростанции (подстанции) |
|  | Схемы автоматики, сигнализации и блокировок закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Схемы рабочего и аварийного освещения закрепленной ТЭС (подстанции) |
|  | Схема безопасного передвижения по территории ТЭС (подстанции) |
|  | Правила ведения оперативно-технической документации |
|  | График обходов электротехнического оборудования |
| Другие характеристики | - |

#### 3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ и организация работы электромонтеров по проведению оперативных переключений, пусков и остановов электротехнического оборудования | Код | E/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Производство оперативных переключений в электроустановках до и выше 1000 В |
| --- | --- |
|  | Замер изоляции генератора перед каждым его пуском и остановом |
|  | Выполнение остановов электротехнического оборудования |
|  | Перевод генераторов с водородного охлаждения на воздушное и наоборот |
|  | Вывод электротехнического оборудования в ремонт, подготовка рабочего места для безопасного производства ремонтных и наладочных работ и допуск ремонтного персонала к работам |
|  | Приемка рабочего места по окончании ремонтных и наладочных работ и подготовка закрепленного электротехнического оборудования к включению его в работу |
|  | Ввод электротехнического оборудования в работу |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы |
|  | Производить пуски и остановы электротехнического оборудования |
|  | Производить оперативные переключения в распределительных устройствах |
|  | Проверять мегомметром состояние изоляции электротехнического оборудования |
|  | Измерять электрические параметры электроизмерительными клещами |
|  | Производить замену среды генераторов (вытеснение водорода инертным газом, вытеснение инертного газа воздухом) |
|  | Применять современные средства связи |
|  | Анализировать информацию, формировать представление о ситуации |
|  | Проводить целевой инструктаж ремонтного персонала при допуске |
|  | Определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ |
|  | Вести оперативно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Назначение, принцип действия, конструктивные особенности и технические характеристики электротехнического оборудования ТЭС, особенности его эксплуатации в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Территориальное расположение электротехнического оборудования |
|  | Правила эксплуатации закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Назначение и принцип действия автоматических и регулирующих устройств, технологических защит, блокировок и сигнализации, установленных на электротехническом оборудовании |
|  | Технологические схемы ТЭС |
|  | Технологические схемы газового, масляного и водяного снабжения генераторов |
|  | Схемы автоматики, сигнализации и блокировок электротехнического оборудования ТЭС |
|  | Правила и алгоритмы производства оперативных переключений |
|  | Порядок вывода электротехнического оборудования из работы и резерва и ввода электротехнического оборудования в работу |
|  | Правила ведения оперативных переговоров и записей |
| Другие характеристики | - |

#### 3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ и организация работы электромонтеров по техническому обслуживанию электротехнического оборудования | Код | E/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения электромонтерами месячного плана работ по профилактическому обслуживанию и чистке закрепленного электротехнического оборудования |
| --- | --- |
|  | Обслуживание сосудов, работающих под давлением (электротехнического оборудования), включая электролизную установку, и оборудования компрессорной установки |
|  | Контроль газоплотности, обслуживание выключателей генераторов и газового хозяйства электротехнического оборудования |
|  | Замена ламп в табло сигнализации и на ключах электрооборудования ГЩУ, замена перегоревших предохранителей |
|  | Отыскание дефектов в газовой схеме турбогенераторов, электролизной установки, на ресиверах азота, водорода |
|  | Контроль соблюдения электромонтерами установленных оперативным руководством сроков устранения неполадок и дефектов в работе электротехнического оборудования |
|  | Информирование руководства и внесение записей в оперативную документацию о выявлении и устранении дефектов |
| Необходимые умения | Выполнять операции технического обслуживания закрепленного электротехнического оборудования согласно перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации |
|  | Выявлять и устранять мелкие неисправности в работе закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Контролировать состояние релейной защиты и электроавтоматики, дистанционного управления, сигнализации, режим работы турбогенераторов |
|  | Производить техническое обслуживание сети рабочего и аварийного освещения на закрепленном участке |
|  | Применять современные средства связи |
|  | Анализировать информацию, формировать представление о ситуации |
|  | Определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ |
|  | Предусматривать необходимые ресурсы для выполнения работ |
|  | Читать электрические схемы |
|  | Излагать техническую информацию в устной и письменной форме |
|  | Вести оперативно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Элементарные основы теплотехники |
|  | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии |
|  | Назначение, принцип действия, конструктивные особенности и технические характеристики закрепленного электротехнического оборудования, особенности его эксплуатации в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Назначение и принцип действия устройств РЗиА |
|  | Правила эксплуатации и алгоритм регулирования режимов работы закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Территориальное расположение закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Назначение и принцип действия автоматических и регулирующих устройств, технологических защит, блокировок и сигнализации, установленных на электротехническом оборудовании |
|  | Правила и нормы испытания изоляции электротехнического оборудования |
|  | Характерные неисправности и повреждения закрепленного электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения |
|  | Главная электрическая схема ТЭС (подстанции) |
|  | Схема первичной коммутации ТЭС (подстанции) |
|  | Технологические схемы газового, масляного и водяного снабжения генераторов |
|  | Газовые схемы электротехнического оборудования |
|  | Схемы автоматики, сигнализации и блокировок электротехнического оборудования ТЭС, закрепленного за цехом (подразделением) |
|  | Схемы рабочего и аварийного освещения закрепленной зоны обслуживания ТЭС (подстанции) |
|  | График профилактических работ на электротехническом оборудовании |
| Другие характеристики | - |

#### 3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ и организация работы электромонтеров по ликвидации аварий и восстановлению нормального режима функционирования электротехнического оборудования | Код | E/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Информирование руководства о случаях травмы, отравления, ожога, а также о возгораниях или возникновении аварийной ситуации |
| --- | --- |
|  | Информирование руководства о случае обнаружения крупной неполадки или дефекта в работе закрепленного электротехнического оборудования |
|  | Восстановление нормального режима работы оборудования с привлечением подчиненных работников |
|  | Аварийное отключение оборудования в случаях, когда оборудованию или людям угрожает опасность |
|  | Действия по ликвидации аварии по указаниям оперативного руководства |
|  | Предоставление информации при расследовании аварий и отказов в работе оборудования |
|  | Отражение в оперативной документации сведений о работе защит, блокировок, сигнализации, автоматики при возникновении и ликвидации аварий, о характере повреждений и о действиях персонала по ликвидации аварии |
| Необходимые умения | Прогнозировать возможные варианты развития ситуации |
|  | Сохранять самообладание, оперативно действовать в быстро меняющейся, опасной ситуации |
|  | Анализировать информацию, формировать представление об аварийной ситуации |
|  | Определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ |
|  | Оказывать первую помощь при несчастном случае |
|  | Выявлять и устранять неисправности в работе электротехнического оборудования |
|  | Производить пуски и остановы электротехнического оборудования |
|  | Проверять мегомметром состояние изоляции электротехнического оборудования |
|  | Проверять исправность и использовать первичные средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Правила содержания и применения первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли |
|  | Положения и инструкции, регламентирующие действия при ликвидации аварий и других технологических нарушений в работе электростанций, несчастных случаев на производстве |
|  | Схемы рабочего и аварийного освещения ТЭС (подстанции) |
|  | Схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования, сооружений и устройств, технологических систем ТЭС (подстанции) в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы |
|  | Характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств ТЭС (подстанции), способы их определения и устранения |
|  | Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
| Другие характеристики | - |

#### 3.5.5. Трудовая функция

| Наименование | Профилактическая работа по предотвращению несчастных случаев и профзаболеваний на производстве, аварий, пожаров, технологических нарушений в работе электротехнического оборудования | Код | E/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль исправности рабочего и резервного освещения закрепленного электротехнического оборудования, зданий и сооружений |
| --- | --- |
|  | Контроль содержания средств защиты, электроинструмента, вспомогательного оборудования, станков, такелажных средств, механизмов и приспособлений, ручного инструмента в исправном состоянии |
|  | Контроль наличия и сохранности первичных средств пожаротушения |
|  | Контроль чистоты закрепленной территории и помещений |
|  | Контроль сбора отходов, образовавшихся при эксплуатации закрепленного электротехнического оборудования, и транспортировки их к местам временного хранения отходов |
|  | Выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма |
|  | Проведение инструктажей при допуске к работам по наряду, обучение персонала безопасным приемам труда и контроль соблюдения правил безопасности |
|  | Контроль безопасности обслуживания электротехнического оборудования и соблюдения правил пожарной безопасности и пресечение случаев их нарушения, информирование руководства о нарушении правил безопасности |
|  | Контроль соблюдения правил, инструкций, обеспечивающих безопасность работающих, сохранность и исправность оборудования |
|  | Соблюдение трудовой, технологической и производственной дисциплины |
| Необходимые умения | Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного управления, сигнализации и электроавтоматики, режим работы турбогенераторов |
|  | Выполнять меры предосторожности при обслуживании электротехнического оборудования, механизмов и устройств и работе с опасными в пожарном отношении веществами, материалами и электротехническим оборудованием |
|  | Применять средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током при работе с электротехническим оборудованием, механизмами и устройствами |
|  | Проверять исправность и использовать первичные средства пожаротушения |
|  | Излагать техническую информацию в устной и письменной форме |
|  | Обучать безопасным приемам труда |
|  | Разъяснять значение профессиональных норм и правил для обеспечения надежной работы электротехнического оборудования и безопасности труда |
|  | Вести оперативно-техническую документацию |
| Необходимые знания | Требования промышленной безопасности, пожарной и взрывобезопасности, охраны труда |
|  | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по эксплуатации электротехнического оборудования |
|  | Положения и инструкции о мерах пожарной безопасности |
|  | Правила эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации производственных помещений |
|  | Правила эксплуатации автоматической установки пожаротушения производственных помещений |
|  | Правила эксплуатации системы пожарной сигнализации |
|  | Способы защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени |
|  | Схемы пожарно-технического водоснабжения, пенопожаротушения, автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации цеха (подразделения) и правила их обслуживания |
|  | Правила применения средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним |
|  | Требования охраны труда для оперативного персонала цеха (подразделения) ТЭС |
|  | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями в электрическом цехе |
|  | Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила пропускного и внутриобъектового режимов на ТЭС |
|  | Должностная, производственные инструкции и инструкции по охране труда электромонтеров по обслуживанию электрооборудования электростанции (подстанции) 4 - 7-го разрядов и старшего электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанции 6 - 7-го разрядов |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Межрегиональное отраслевое объединение поставщиков энергии (Объединение работодателей РаПЭ), город Москва |
| --- |
| Генеральный директор | Миронов Игорь Владимирович |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ГБПОУ "Иркутский энергетический колледж", город Иркутск |
| --- | --- |
| 2 | ЗАО "Комплексные энергетические системы", город Москва |
| 3 | Межрегиональное отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии, город Москва |
| 4 | ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", город Москва |
| 5 | ОАО "ЕвроСибЭнерго", город Москва |
| 6 | ОАО "Иркутскэнерго", город Иркутск |
| 7 | ОАО "Квадра", город Тула |
| 8 | ОАО "Фортум", город Челябинск |
| 9 | ОАО "Э.ОН Россия", город Москва |
| 10 | ООО "Газпром энергохолдинг", город Москва |
| 11 | ООО "КонсалтБюро Ставка", город Москва |
| 12 | ООО "Сибирская генерирующая компания", город Москва |
| 13 | Учебный центр ОАО "Мосэнерго", город Москва |
| 14 | Учебный центр ОАО "ТГК-1", город Санкт-Петербург |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593).

<4> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).

<5> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск N 9, раздел "Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии".

<6> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<7> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.